Charakterystyka obiektu

Obiekt:  Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 106344B (dz. Nr 40) o długości 370 mb.

Lokalizacja: grunty wsi Leśniewo-Niedźwiedź.

1. Dane techniczno - projektowe:

- szerokość nawierzchni  - 3,00 m,

-  szerokość poboczy gruntowych – 0,50 m,

- spadek poprzeczny jezdni - 2,5-3,0 %,

- spadek poprzeczny poboczy – 8,0 %.

- szerokość pasa drogowego – 6,0 m.

2.Charakterystyka stanu istniejącego:

Rozpatrywany odcinek przebiega na działce nr 40 na gruntach wsi Leśniewo-Niedźwiedź, od styku z drogą położoną na działce 347, do zjazdu w kierunku budynku mieszkalnego nr 11/2, na działce nr 20 na gruntach wsi Leśniewo-Niedźwiedź. Na odcinku  występują głównie tereny zagospodarowane rolniczo.

Na  odcinku zinwentaryzowano nawierzchnię żwirowo-gruntową o szerokości 3,0 – 3,5 m, korona drogi szerokości ok. 4,0 m. Droga jest w złym stanie, występują  zadolenia.

Odwodnienie drogi odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych poza  koronę drogi.

3. Urządzenia obce w pasie drogowym:

Kanał sanitarny - brak

Słupy linii  energetycznej (oświetleniowej) – poza skrajnią drogową,

Sieć  telekomunikacyjna – poza skrajnią drogową.

Hydrant i sieć wodociągowa - poza jezdnią.

4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych:

4.1 Trasa w planie:

Nie przewiduje się zmiany przebiegu sytuacyjnego drogi. Projektuje się wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni oraz podbudowę na istniejącej nawierzchni gruntowej, wykonanie nawierzchni (powierzchniowe utrwalenie).

4.2 Profil podłużny:

Zmiana niwelety nawierzchni w stosunku do stanu istniejącego – podniesienie ok. 15-20 cm.

4.3 Przekroje normalne:

- szerokość jezdni – 3,00 m,

- szerokość poboczy żwirowo-gruntowych  – 0,50 m,

- spadek poprzeczny jezdni bitumicznej - 2,5-3,0 %,

- spadek poprzeczny poboczy żwirowych  -  8,0%.

4.4 Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- koryto na poszerzeniu jezdni (szer. 1,0 m) głębokości 0,50 m wraz z dolną warstwą podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych fr. 0/32 mm,

- na istniejącej nawierzchni gruntowej (wyprofilowanej i zagęszczonej) warstwa górna podbudowy o średniej grubości 15 cm, z mieszanki kruszyw naturalnych fr. 0/32 mm,

- warstwa ścieralnej - powierzchniowe utrwalenie (PU x 4) emulsją asfaltową kationową C65B3PU/RC i żwirami  kruszonymi frakcji:  2/5, 5/11 i 11/25 mm oraz miałem 0/4 mm.

- pobocza żwirowe, zagęszczone do uzyskania wskaźnika min. 1,0.

4.5 Oznakowanie pionowe: Nie projektuje się oznakowania pionowego na w/w odcinku.

Sporządził:

Dnia: 2016-05-30