OPIS TECHNICZNY

Obiekt:  Przebudowa drogi gminnej Nr 106316B (dz. Nr 104).

Lokalizacja: grunty wsi Leśniewo-Niedźwiedź.

Inwestor:  Gmina  Kulesze Kościelne,

1. Podstawa i zakres opracowania:

- rozp. MTiGM z dnia 02.03.1999r  w sprawie  warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  (Dz.U. Nr 43/1999 poz. 430), z późniejszymi zmianami

- Wymagania Techniczne – WT-1, WT-2, WT-3

- kopia mapy zasadniczej w skali  1: 1000 i 1:2000, aktualny na dzień 2016-05-19

- inwentaryzacja stanu istniejącego, pomiarów niwel. i geometrycznych - własnych

- decyzja o miejscu i warunkach realizacji inwestycji  wydana przez Wójta Gminy.

2. Dane techniczno - projektowe:

- szerokość nawierzchni  - 3,50 m,

-  szerokość poboczy gruntowych – 1,00 m,

- spadek poprzeczny jezdni - 2,5-3,0 %,

- spadek poprzeczny poboczy – 6,0 %.

- szerokość pasa drogowego – 9,0 m.

3.Charakterystyka stanu istniejącego:

3.1 Ukształtowanie istniejącej drogi w planie:

Rozpatrywany odcinek przebiega na działce nr 104 na gruntach wsi Leśniewo-Niedźwiedź, od styku z drogą położoną na działce 78 i 139, do krawędzi nawierzchni bitumicznej na działce nr 104 przy budynku gospodarczym nr 10 wsi Leśniewo-Niedźwiedź. Na odcinku  występują głównie tereny zagospodarowane rolniczo i lokalnie zabudowa mieszkalna.

Na  odcinku zinwentaryzowano nawierzchnię żwirowo-gruntową o szerokości 3,0 - 4,0 m, korona drogi szerokości ok. 5,50 m. Droga jest w złym stanie, występują  zadolenia.

Odwodnienie drogi odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych poza  koronę drogi.

3.2 Urządzenia obce w pasie drogowym:

Kanał sanitarny - brak

Słupy linii  energetycznej (oświetleniowej) – poza skrajnią drogową,

Sieć  telekomunikacyjna – na poza nawierzchnią, przejścia kabla pod drogą.

Hydrant i sieć wodociągowa - poza jezdnią,  przyłącza pod drogą

3.3 Zabezpieczenie urządzeń podziemnych i nadziemnych:

Na planie sytuacyjnym zaznaczono sieć urządzeń podziemnych i napowietrznych. W czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę, aby nie naruszyć powyższych urządzeń. Regulację pokryw i zasuw należy zlecić odpowiednim służbom. W miejscach  kolizji roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

Kable pod koroną drogi zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi A110PS oraz taśmą ostrzegawczą.

4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych:

4.1 Trasa w planie:

Nie przewiduje się zmiany przebiegu sytuacyjnego drogi. Projektuje się wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowo-gruntowej, wykonanie nawierzchni (powierzchniowe utrwalenie) oraz regulację spadków poprzecznych poboczy. Omawiane rozwiązania pokazano na planie sytuacyjnym.

4.2 Profil podłużny:

Nie przewiduje się zmian niwelety nawierzchni w stosunku do stanu istniejącego.

4.3 Przekroje normalne, konstrukcja i technologia nawierzchni jezdni

Przekrój normalny:

- szerokość jezdni – 3,50 m,

- szerokość poboczy żwirowo-gruntowych  – 1,00 m,

- spadek poprzeczny jezdni bitumicznej - 2,5-3,0 %,

- spadek poprzeczny poboczy żwirowych  -  6,0%.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- na istniejącej nawierzchni żwirowo-gruntowej (wyprofilowanej i zagęszczonej) wyrównanie o średniej grubości 8 cm, z mieszanki kruszyw naturalnych fr. 0/32 mm,

- warstwa ścieralnej - powierzchniowe utrwalenie (PU x 4) emulsją asfaltową kationową C65B3PU/RC i żwirami  kruszonymi frakcji:  2/5, 5/11 i 11/25 mm oraz miałem 0/4 mm.

- pobocza gruntowe, zagęszczone do uzyskania wskaźnika min. 1,0.

5. Rozwiązanie organizacji ruchu:

Oznakowanie robót według Instrukcji Oznakowania Robót w pasie drogowym.

Na czas budowy mieszkańcy będą korzystali z krótkich przerw w pracach drogowych.

Stała organizacja ruchu wg osobnego opracowania.

6. Uwagi końcowe:

a) Warunkiem przystąpienia do robót w pasie drogowym jest posiadanie przez ich wykonawcę zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na okres prowadzenia robót (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem).

b) Prawo  budowlane /Art.20 ust.4/  Oświadczam, iż projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

c) Wszystkie uwagi wynikłe w trakcie uzgodnień zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu.

Sporządził:

Dnia: 2016-05-…..